Надувной каяк с элементами каркаса.

Модель ё2011

- Назначение.

Лодка предназначена для эксплуатации в пресной и морской воде на реках, в прибрежных зонах морей и озер. Лодку можно использовать для туризма, прогулок, а так же для сплава по порожистым рекам невысокой сложности.

- Технические данные.

Длинна					3.60   м.
Ширина 				0.67   м.
Толщина надувного днища		0.07-0.12   м.
Количество надувных отсеков		3
Грузоподъемность 			120    кг.
Экипаж					1        чел.
Вес лодки				8.9     кг.

Вес комплекта в упаковке		10.2   кг.

Габариты лодки в упаковке		0.15x0.32x0.90  м.

- Комплект поставки.

Корпус лодки				1
Обруч					1

Передняя поперечная распорка		1

Трубы бедренных упоров		2

Рама из четырех частей			1

Помпа ножная с адаптером		1
Упаковочные ремни			2
Ткань для ремонта, клей  		
Паспорт					1

- Устройство лодки

Основным элементом каяка является надувное дно, к которому крепятся элементы каркаса лодки. К надувному днищу приклеивается дека, которая натягивается элементами каркаса, формируя, таким образом, верхнюю часть лодки.

На деке расположено овальное отверстие (по форме напоминающее яйцо) для посадки гребца. По периметру овального отверстия приклеена лента из ткани ПВХ, в край которой продет шнур, позволяющий крепить обруч овальной формы (изготовленный из дюралевой трубки диаметром 10 мм.) В дальнейшем гребец может надевать на этот обруч фартук, защищая внутренность лодки от попадания воды и брызг.  Там же, на деке приклеены две ручки и металлические полукольца для крепления обвязки и дополнительного груза на деке.

Элементы каркаса выполняют следующие задачи, их три. Первое, они задают форму верхней части лодки, форму деки. Второе, они выполняют функцию бедренных и пяточных упоров гребца. Третье, усиливают жесткость надувного дна в центральной части лодки.

Каркас состоит из двух элементов, передней поперечной распорки, к которой крепится две трубы бедренных упоров. Эти детали крепятся к надувному дну при помощи шпилек. Вторым элементом каркаса является рама. Рама состоит и четырех частей, двух прямых труб, трубы заднее поперечной распорки и трубы пяточного упора. К надувному дну приклеены ремешки из ткани ПВХ в виде петелек, в них вставляются прямые трубы рамы. В этих петельках рама может перемещаться вдоль оси лодки. Такое перемещение дает возможность регулировать положение пяточного упора. Нужное положение пяточного упора фиксируется при помощи ремешка с регулировочной пряжкой.

Надувное дно имеет сложную, ложкообразную форму. Для увеличения внутреннего объема лодки, объема под снаряжение, толщина надувного дна сделана как можно тоньше. Объем надувного дна 145 литров. Надувное дно разделено на три секции, технически это выполнено следующем образом: В нутрии надувного дна находятся два дополнительных, не зависимых, цилиндрических баллона, объемом 15 литров каждый.

- Сборка и разборка лодки.

  - Распаковать и развернуть лодку.

  - Собрать поперечную распорку с двумя трубами бедренных упоров.

  - Установить и закрепить поперечную распорку с трубами бедренных упоров на надувном днище при помощи шпилек.

  - Собрать и установить на надувном днище раму, при этом не забыть продеть в петельку регулировочного ремешка трубу пяточного упора.

  - Накачать три секции надувного днища, первыми накачивают две средние секции надувного днища. Рабочее давление 0.3-0.4 кг/см².

  - Заправить дюралевый обруч на свое место на деке.

Разборка в обратной последовательности.

- Правила эксплуатации.

Лодка должна эксплуатироваться в пресной или морской воде при температуре воздуха от -2º С до +40º С и удалении от берега не более 250 метров.

Избегайте попадания воды внутрь баллонов лодки.

Не допускайте попадания песка или других материалов в клапан, это приведет к повреждению клапана.

Не следует перетаскивать лодку волоком по грунту.

При попадании горюче-смазочных веществ на поверхность лодки, необходимо промыть загрязненный участок мыльной водой.

Запрещается применять ацетон и для очистки лодки.

Основное условие продолжительной службы лодки – правильный уход за ней.
Избегайте повышения давления в баллонах лодки при нагреве на солнце. За этим надо следить очень внимательно, так как  рабочее давление этой лодки изначально большое. При нагреве лодки на солнце необходимо снизить давление до нормального- 0.3-0.4 кг/см².
После эксплуатации необходимо удалить песок и грязь с поверхности лодки и 
просушить ее.
По окончании сезона лодку необходимо подготовить к длительному хранению. Для этого необходимо очистить поверхность от песка и грязи, тщательно просушить и упаковать. Хранить лодку необходимо в сухом, теплом месте.

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации лодки 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения.
В течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения, предприятие-изготовитель обязуется произвести необходимый ремонт или замену дефектных деталей.
Претензии относительно дефектов лодки, возникшие вследствие неправильной эксплуатации или хранения, не принимаются.

- Изготовитель.

И.П. « Михайлов»

Адрес:            195220 Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17 корпус 4,

Бизнес центр «Берег».

Тел.                +7 911 738 92 17

E-mail:            aquagraphic@gmail.ru

Website:         www.aquagraphic.spb.ru

Дата изготовления ___________________________________

Дата продажи _______________________________________

Надувной каяк                          с элементами каркаса.

Модель ё2011

Паспорт изделия